## Slide 2: Geomekanik / Hållfasthet i jord
Lars Johansson 2022-08-29

## Slide 3: Omfattning
Mekanisk friktion
Kohesion
Brottkriterium för jord
Laboratorieförsök
In-situ bestämning av skjuvhållfasthet

## Slide 4: Faktorer som påverkar hållfastheten
Jord är som alla andra konstruktionsmaterial, fast lite mer komplicerat…
Lagringstäthet (friktionsjord)
Kornform och kornstorlek (friktionsjord)
Spänningsnivå (främst friktionsjord)
Spänningshistoria (främst kohesionsjord)
Dräneringsförhållanden (odränerat, dränerat)
Typ av belastning / belastningshastighet (långvarig, kortvarig, impuls, cyklisk etc.)
Cementering

## Slide 5: Friktionsjord… lagringstäthet
Hållfasthet byggs huvudsakligen upp av friktion mellan de enskilda jordkornen (i kornkontaktpunkterna)
Arbete att lyfta/rulla kornen förbi varandra
Löst lagrad  lägre hållfasthet
(lös lagringstäthet)
Fast lagrad  högre hållfasthet
(fast lagringstäthet)

## Slide 6: Friktionsjord forts… Inverkan av lagringstäthet
Fast lagring
 jorden beter sig dilatant
Lös lagring
 jorden beter sig kontraktant
Kritisk lagring
 konstant volym

## Slide 7: Lite förklaringar….
Jobbar man i spänningsplanet (2-dimensionellt)
      skjuvspänningar, normalspänningar
      (, , ’0, ’, ’0)
Jobbar man i spänningsrymden (3-dimensionellt)
      skjuvspänningar, normalspänningar
      (, , ’0, ’, ’0)
q = ’ - ’H / q = ’1 - ’3
/

## Slide 8: Faktorer som påverkar hållfastheten
Jord är som alla andra konstruktionsmaterial, fast lite mer komplicerat…
Lagringstäthet (friktionsjord)
Kornform och kornstorlek (friktionsjord)
Spänningsnivå
Spänningshistoria (främst kohesionsjord)
Dräneringsförhållanden (odränerat, dränerat)
Typ av belastning / belastningshastighet (långvarig, kortvarig, impuls, cyklisk etc.
Cementering

## Slide 9: Friktionsjord… Inverkan av kornform och kornstorlek

## Slide 10: Faktorer som påverkar hållfastheten
Jord är som alla andra konstruktionsmaterial, fast lite mer komplicerat…
Lagringstäthet (friktionsjord)
Kornform och kornstorlek (friktionsjord)
Spänningsnivå (främst friktionsjord)
Spänningshistoria (främst kohesionsjord)
Dräneringsförhållanden (odränerat, dränerat)
Typ av belastning / belastningshastighet (långvarig, kortvarig, impuls, cyklisk etc.
Cementering

## Slide 11: Friktionsjord… Inverkan av spänningsnivå
Klossen som dras på bordet
Mothållande friktionskraft
F
F= N*m
Egentyngd samt ev.
extra yttre kraft
Pådrivande kraft
N

## Slide 12: Friktionsjord… Inverkan av spänningsnivå
Friktionsjord bygger upp sin hållfasthet genom friktion mellan kornen. Ju större spänning, desto högre hållfasthet.

## Slide 13: Friktionsjord… Inverkan av spänningsnivå
medelspänningsnivå
deviatorspänning
hållfasthetsförsök utförda
för två olika omgivande
spänningsnivåer

## Slide 14: Faktorer som påverkar hållfastheten
Jord är som alla andra konstruktionsmaterial, fast lite mer komplicerat…
Lagringstäthet (friktionsjord)
Kornform och kornstorlek (friktionsjord)
Spänningsnivå (främst friktionsjord)
Spänningshistoria (främst kohesionsjord)
Dräneringsförhållanden (odränerat, dränerat)
Typ av belastning / belastningshastighet (långvarig, kortvarig, impuls, cyklisk etc.
Cementering

## Slide 15: Kohesionsjord… Inverkan av spänningshistoria
Lerjord
Lerpartiklarna formar korn
aggregat
länkar
NC-leror
kopplat till ’c
OC-leror
friktionsjordsartat brott

## Slide 16: Kohesionsjord… Ingen påverkan från spänningsnivån
Klossen som dras på ett bord …. igen

## Slide 17: Faktorer som påverkar hållfastheten
Jord är som alla andra konstruktionsmaterial, fast lite mer komplicerat…
Lagringstäthet (friktionsjord)
Kornform och kornstorlek (friktionsjord)
Spänningsnivå (främst friktionsjord)
Spänningshistoria (främst kohesionsjord)
Dräneringsförhållanden (odränerat, dränerat)
Typ av belastning / belastningshastighet (långvarig, kortvarig, impuls, cyklisk etc.
Cementering

## Slide 18: Friktionsjord och kohesionsjord… Dränerat / Odränerat brott
Jord uppvisar främst skjuvdeformationer
Vid skjuvdeformationer sker alltid en förhöjning av porvattentrycket  porvattenövertryck jämfört med initialtillståndet.
Vid tillräckligt stora skjuvdeformationer (skjuvspänningar) går jorden i brott.
Om porvattenövertrycket utjämnas under brottförloppet är brottet DRÄNERAT.
Om porvattenövertrycket INTE utjämnas under brottförloppet är brottet ODRÄNERAT.
Möjligheten för porvattenövertrycket att utjämnas beror på jordens vattengenomsläpplighet.

## Slide 19: Faktorer som påverkar hållfastheten
Jord är som alla andra konstruktionsmaterial, fast lite mer komplicerat…
Lagringstäthet (friktionsjord)
Kornform och kornstorlek (friktionsjord)
Spänningsnivå (främst friktionsjord)
Spänningshistoria (främst kohesionsjord)
Dräneringsförhållanden (odränerat, dränerat)
Typ av belastning / belastningshastighet (långvarig, kortvarig, impuls, cyklisk etc.)
Cementering

## Slide 20: Faktorer som påverkar hållfastheten
Jord är som alla andra konstruktionsmaterial, fast lite mer komplicerat…
Lagringstäthet (friktionsjord)
Kornform och kornstorlek (friktionsjord)
Spänningsnivå (främst friktionsjord)
Spänningshistoria (främst kohesionsjord)
Dräneringsförhållanden (odränerat, dränerat)
Typ av belastning / belastningshastighet (långvarig, kortvarig, impuls, cyklisk etc.
Cementering

## Slide 21: Brottkriterium generellt
Mohr-Coulomb’s brottvillkor
Förutsättningen för
att brottkurvan ska gå
in på ”dragsidan” är att
jorden uppvisar kohesion
Hållfasthetsförsök utförda
för olika omgivande
spänningsnivåer

## Slide 22: Friktionsjord
Hög permeabilitet
Konsoliderad
Dränerad

## Slide 23: Kohesionsjord
Låg permeabilitet
Konsoliderad eller okonsoliderad
Dränerad eller odränerad - tidsberoende

## Slide 24: Laboratorieförsök
Fallkonförsök
Enkelt tryckförsök
(enaxligt tryckförsök)

## Slide 25: Laboratorieförsök forts..
Direkt skjuvförsök
Triaxialförsök