## Slide 2: Ledningsbäddar
Lars Johansson 2022-09-04

## Slide 3: Ledningsbäddar
Utformning
Varianter
Förstärkningar.

## Slide 4: Terrass
Terrass = bearbetad schaktbotten, t ex länshållen, som överlämnas till ledningsläggare.

## Slide 5: Grundläggning av ledningar
Ungefär 15 cm mäktig / består av material som definieras i AMA eller i någon annan produktionsdokumentation.
Ledningsbädd
Krav på kornstorleksfördelning
och materialtyp
Kringfyllning
Krav på kornstorleks-
fördelning och material-
typ
Resterande
Fyllning

## Slide 6: Varianter på ledningsbäddar
Förstärkt ledningsbädd, 15 + 30 cm = 45 cm.
Förstärkt ledningsbädd
Krav på kornstorleksfördelning
och materialtyp

## Slide 7: Armerad ledningsbädd
Armerad ledningsbädd
Krav på kornstorleksfördelning
och materialtyp

## Slide 8: Betongplatta /Pålar / Påldäck
Dåliga geotekniska förhållanden och tung belastning från ledningar.
Betongplatta
Pålar

## Slide 9: Mer korrekt ledningssektion

## Slide 10: Verifieringar inom geotekniken
Bärighet = hur mycket last kan vi lägga på jorden innan den går i brott
Sättningar = hur stora vertikalrörelser blir det av lasten
Stabilitet = finns det risk för skred eller ras?

## Slide 11: Hjälpmedel
TK Geo 13 / TR Geo 13 / TRVINFRA-00230
Handboken Bygg
Skredkommissionens rapporter
Olika publikationer från Svenskt Vatten
Eurokod 7 (Geoteknik och Geokonstruktioner)
IEG TD (Tillämpningsdokument)
AMA Anvisningar

## Slide 12: Hjälparbeten
Mättekniker – utsättning / inmätning
Geotekniskt stöd
Sanering  förberedande entreprenad
Se till så att man har tillfredsställande stabilitetsförhållanden  stödkonstruktioner, etappvis schaktning eller någon annan typ av tillfälllig förstärkning.
Riskinventering  + åtgärdsplan.

## Slide 13: Hjälparbeten
Omhändertagande av vatten
 hålla torr i schaktgropen (pumpning)
 avleder vatten innan det rinner i schaktgropen (avskärande vi släntkrön)
Omläggning av ledningar  förberedande entreprenad
Kontakt med andra myndigheter.